Настройка модема ZTE 831

Самостоятельно сбросить параметры модема в заводские установки можно нажав кнопку "Reset", расположенную на задней стороне модема (см. инструкцию к модему). Удерживайте ее, пока не загорится световой индикатор "DIAG", после чего кнопку нужно отпустить. Нажимать кнопку необходимо острым предметом.

ВАЖНО !  : перед тем, как приступить к настройкам, отсоедините от модема телефонный провод!

Наберите в строке адреса вашего веб-браузера (Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator) http://192.168.1.1/. В качестве имени пользователя нужно указать ZXDSL (все буквы прописные), в качестве пароля ZXDSL (все буквы прописные).
В последних модификациях модемов UserName (имя пользователя) – “admin”, Password (пароль) – “admin”

Выберите пункт "Quick Setup"

Укажите значения VPI=1, VCI=32 для соединения, затем нажмите кнопку Next

Установите опцию "Protocol" в значение "PPP over Ethernet (PPPoE)", параметр "Encapsulation Type" в значение "LLC/SNAP". Затем нажмите кнопку Next.

Установите опцию в значение "Obtain an IP address automatically" (Получить IP-адрес автоматически), установите флаг "Enable NAT" в значение включено. Затем нажмите кнопку "Next".

Укажите в поле "PPP User Name" Ваше имя пользователя (логин), в поле "PPP Password" Ваш пароль. Опцию необходимо установить в значение "Always On". Нажмите кнопку "Next".

На этой странице ничего изменять не требуется, если Вам не нужны какие-либо специфичные настройки, поэтому нажимаем кнопку "Next" не изменяя параметров.

На этой странице выводится суммарная информация о настроенных параметрах модема. Для сохранения параметров нажмите кнопку "Apply".

Параметры сохранены. Теперь необходимо дождаться завершения перезагрузки модема (о чем будет свидетельствовать погашенный световой индикатор "DIAG"), после чего Вы можете работать в Интернет, набрав нужный Вам адрес в строке браузера.

# Text boxes

1

32